## Slide 1
📷
ESP32-CAM
AI Vision Workshop
การพัฒนากล้องอัจฉริยะด้วย ESP32-CAM
และปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
[วันที่ / Date] • #ESP32CAM_AI_RMUTT

## Slide 2
Workshop Overview
ในวันนี้เราจะสร้างอะไร?
เราจะสร้างระบบกล้อง AI ที่สามารถ...
วิเคราะห์ภาพ • นับวัตถุ • จำแนกประเภท • ตอบคำถาม
📷 ESP32-CAM
│ Wi-Fi → /capture
▼
⚙️ FastAPI Backend (Python)
│ image_bytes + prompt
▼
🤖 Vision AI (Gemini / Claude)
│ JSON response
▼
📊 Web UI — ผลการวิเคราะห์ภาพ

## Slide 3
Learning Outcomes
เมื่อสิ้นสุด Workshop นักเรียนจะสามารถ:
1. ติดตั้งและใช้งาน ESP32-CAM
Configure & Flash Firmware
2. อธิบาย REST API
Explain REST API & HTTP
3. รัน Python Backend ด้วย FastAPI
Run FastAPI Server
4. ใช้ Vision AI API วิเคราะห์ภาพ
Use Gemini / Claude Vision
5. เขียน Prompt ที่เจาะจง
Design Effective Prompts
6. สร้าง AI Vision Mini Project
Build a Real AI Project

## Slide 4
Workshop Agenda
ตารางเวลา 1 วัน
08:30–09:00
ลงทะเบียน / รับอุปกรณ์
09:00–09:30
Lecture: AI + IoT + Computer Vision
09:30–10:30
Lab 01 — ESP32-CAM Camera Server
10:30–10:45
พัก ☕
10:45–11:45
Lab 02 — REST API & Backend
11:45–12:45
พักกลางวัน 🍱
12:45–13:00
Lecture: Prompt Engineering
13:00–14:15
Lab 03 — AI Vision Analysis
14:15–14:30
พัก
14:30–15:45
Lab 04 — Mini Project
15:45–16:00
นำเสนอผลงาน / มอบใบประกาศ

## Slide 5
📷
1
IoT & ESP32-CAM
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และกล้อง AI
Section 1

## Slide 6
What is IoT?
Internet of Things — อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
IoT = อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่ง/รับข้อมูล
🏠 Smart Home
หลอดไฟ, กล้องวงจรปิด, ล็อคประตู ที่ควบคุมผ่านมือถือ
🏭 Smart Factory
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ, แรงสั่นสะเทือน, แจ้งเตือนอัตโนมัติ
🌱 Smart Agriculture
กล้องถ่ายภาพต้นไม้ → AI วิเคราะห์โรค → แจ้งเตือนเกษตรกร

## Slide 7
ESP32-CAM Introduction
โมดูลกล้อง AI Thinker — หัวใจของ Workshop
CPU
ESP32 Dual-Core 240 MHz
RAM
520 KB SRAM + 4 MB PSRAM
Flash
4 MB
Camera
OV2640 2MP (สูงสุด 1600×1200)
Wi-Fi
802.11 b/g/n 2.4 GHz
Price
~150–250 บาท
📷
AI Thinker ESP32-CAM

## Slide 8
ESP32-CAM Hardware Tour
รู้จักส่วนประกอบสำคัญ
┌─────────────────────────────┐
│ OV2640 Camera │ ← ถอด-เสียบได้
│ ┌───────────────────────┐ │
│ │ ESP32-WROVER SoC │ │ ← CPU + Wi-Fi + RAM
│ └───────────────────────┘ │
│ GPIO0 ── ต่อ GND ขณะ flash │ ← ⚠️ สำคัญมาก
│ 5V / GND ── จ่ายไฟ │
│ GPIO1/3 ── UART (Serial) │
└─────────────────────────────┘
│ USB (ผ่าน MB Board)
▼
ESP32-CAM-MB (CH340)

## Slide 9
Wi-Fi & Networking Basics
เครือข่ายในห้อง Workshop
SSID
ชื่อ Wi-Fi ที่มองเห็น → ใส่ใน secrets.h
Password
รหัส Wi-Fi → ใส่ใน secrets.h
IP Address
เช่น 192.168.1.50 — ที่อยู่ของ ESP32-CAM ในเครือข่าย
Port
Web UI: port 80 • Stream: port 81
⚠️ 2.4 GHz
ESP32 รองรับแค่ 2.4 GHz — ไม่รองรับ 5 GHz

## Slide 10
📷
2
REST API & Backend
การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ AI
Section 2

## Slide 11
What is REST API?
API คืออะไร? — เปรียบเหมือนร้านอาหาร
🍽️ ร้านอาหาร
ลูกค้า = Client
พนักงาน = API
ครัว = Server
เมนู = Endpoints
ออเดอร์ = Request
อาหาร = Response
💻 REST API
Browser = Client
API = Interface
FastAPI = Server
GET /prompts, POST /analyze
HTTP Request + JSON
JSON Response

## Slide 12
HTTP GET vs POST
วิธีส่งข้อมูลผ่าน HTTP
GET
ขอดึงข้อมูล (Read)
GET /prompts
GET /health
ไม่มี body
POST
ส่งข้อมูลไป (Write/Send)
POST /analyze
{ cam_url, prompt }
ส่ง body เป็น JSON

## Slide 13
JSON Basics
รูปแบบข้อมูลที่ใช้สื่อสารระหว่าง Backend กับ AI
JSON = JavaScript Object Notation — ข้อมูล key: value
{
"provider": "gemini",
"filename": "photo.jpg",
"image_size_bytes": 12480,
"result": "ภาพแสดงโต๊ะทำงานที่มีโน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง
กาแฟ 1 แก้ว และหนังสือ 3 เล่ม"
}
Key Points:
• ใช้ { } สำหรับ object
• ใช้ [ ] สำหรับ list/array
• Key ใส่ใน " " เสมอ
• Value: string, number,
boolean, list, object
• ทุก API ตอบกลับเป็น JSON

## Slide 14
FastAPI Backend Overview
สถาปัตยกรรมของ Backend
Browser / Web UI (localhost:8000)
│
│ POST /analyze { cam_url, prompt }
▼
┌─────────────────────────────────────┐
│ FastAPI (main.py) │
│ GET / → index.html │
│ GET /prompts → preset list │
│ POST /analyze → fetch + AI │
│ POST /analyze-upload → AI │
│ GET /health → status │
└──────────────┬──────────────────────┘
│ │
┌────────┴────────┐ ┌──────┴──────┐
│ ESP32-CAM │ │ Vision AI │
│ /capture (JPEG) │ │ mock/gemini│
└──────────────────┘ │ /claude │
└─────────────┘

## Slide 15
📷
3
AI & Vision
ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ภาพ
Section 3

## Slide 16
What is AI?
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
Rule-Based
กฎตายตัว IF วัตถุกลม AND สีแดง → THEN แอปเปิ้ล
→
Machine Learning
เรียนรู้จากตัวอย่าง 1,000 รูป → เรียนรู้เอง → ทำนาย
→
Generative AI
สร้างคำตอบใหม่ รับรูป + prompt → ตอบภาษาธรรมชาติ

## Slide 17
Generative AI
AI ที่สร้างคำตอบใหม่จากข้อมูลที่ได้รับ
📝 Text Generation
เขียนเรียงความ, สรุปข้อมูล, ตอบคำถาม
🖼️ Image Generation
สร้างภาพจากคำอธิบาย (Midjourney, DALL-E)
👁️ Image Analysis
อธิบาย, จำแนก, นับ สิ่งที่อยู่ในภาพ ← Workshop นี้!
💻 Code Generation
เขียนโปรแกรมจาก requirements

## Slide 18
Vision AI
AI ที่ 'มองเห็น' และเข้าใจภาพ
Vision AI รับภาพ + prompt แล้วตอบกลับเป็นข้อความ
🔍 Object Detection
ระบุวัตถุในภาพ: แมว, โต๊ะ, ขวด
🔢 Counting
นับจำนวน: มีหนังสือ 3 เล่ม
🎨 Color / Scene
วิเคราะห์สีและบรรยากาศ
📊 Classification
จำแนกประเภท: ขยะรีไซเคิล
💚 Health Assessment
ประเมินสุขภาพ: ต้นไม้มีใบเหลือง
📝 Text Reading (OCR)
อ่านตัวหนังสือในภาพ

## Slide 19
Gemini Vision (Google)
Vision AI โดย Google — แนะนำสำหรับ Workshop
Model
gemini-2.5-flash
Provider
Google AI Studio
API Key
ฟรีสำหรับนักเรียน — aistudio.google.com
Free Tier
1,500 requests/วัน (เพียงพอสำหรับ Workshop)
SDK
google-genai (python)
ENV
VISION_PROVIDER=gemini
✅ แนะนำให้เริ่มด้วย Gemini เพราะ free tier สูงที่สุด

## Slide 20
Claude Vision (Anthropic)
Vision AI โดย Anthropic
Model
claude-haiku-4-5
Provider
Anthropic
API Key
console.anthropic.com (ต้องใส่บัตรเครดิต)
Pricing
$1.00 / M input tokens • $5.00 / M output tokens
SDK
anthropic (python)
ENV
VISION_PROVIDER=claude
💡 เปลี่ยนแค่ VISION_PROVIDER=claude ใน .env

## Slide 21
Prompt Engineering
วิธีเขียนคำสั่งให้ AI ตอบได้ตรงใจ
[Role] + [Task] + [Format] + [Language]
Role
"คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม"
บอก AI ว่าเป็นใคร
Task
"วิเคราะห์ขยะในภาพและจำแนกประเภท"
สิ่งที่ต้องทำ
Format
"ตอบเป็น bullet point"
รูปแบบคำตอบ
Language
"ภาษาไทย"
ภาษาที่ใช้

## Slide 22
AI Vision Workflow
ข้อมูลไหลอย่างไร จากกล้องถึง AI
👤 นักเรียน เปิด Web UI (localhost:8000)
│ กรอก cam_url + prompt → กด Capture & Analyze
▼
⚙️ FastAPI Backend (main.py)
│
├─── GET http://<esp32-ip>/capture ──► 📷 ESP32-CAM
│ (JPEG image, ~10–50 KB) └── ถ่ายภาพ → ส่งกลับ
│
├─── image_bytes + prompt
│ ▼
│ Vision Provider (VISION_PROVIDER env var)
│ ├── mock → canned response
│ ├── gemini → Google AI API
│ └── claude → Anthropic API
│
└── JSON Response ──► 🌐 Web UI แสดงผล

## Slide 23
📷
1
Lab 01
ESP32-CAM Camera Server
ติดตั้งกล้อง • Flash Firmware • ดู Live Stream
เวลา: ~60 นาที

## Slide 24
LAB 01
Lab 01 — Overview
สิ่งที่เราจะทำใน Lab นี้
✓
ต่อสาย ESP32-CAM กับ ESP32-CAM-MB board
✓
ติดตั้ง Arduino IDE และ ESP32 Board Package
✓
แก้ไข secrets.h ใส่ Wi-Fi SSID และ Password
✓
Flash firmware เข้า ESP32-CAM
✓
ทดสอบ Live Stream และ /capture endpoint
🎯 เป้าหมาย: กล้อง online และ /capture ส่ง JPEG ได้

## Slide 25
LAB 01
Step 1 — Wire ESP32-CAM
1
ต่อสาย ESP32-CAM + MB Board
⚠️ GPIO0 → GND
ต้องทำก่อน Upload ทุกครั้ง
หลัง Upload เสร็จ:
→ ถอด jumper GPIO0 ออก
→ กดปุ่ม RST บน MB Board
🔌 ESP32-CAM → MB Board → USB → PC
📷
Wiring Setup

## Slide 26
LAB 01
Step 2 — Arduino IDE Setup
2
ตั้งค่า Arduino IDE
1. เปิด Arduino IDE 2.x
2. File → Preferences
→ Additional boards manager URLs:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
3. Tools → Board → Boards Manager
→ ค้นหา "esp32" → Install (Espressif Systems)
4. Tools → Board → ESP32 Arduino
→ เลือก "AI Thinker ESP32-CAM"
5. Tools → Port → เลือก COMx (ของ MB Board)

## Slide 27
LAB 01
Step 3 — Edit secrets.h
3
ใส่ Wi-Fi credentials
คัดลอก secrets.example.h → secrets.h แล้วแก้ไข:
// secrets.h
#define WIFI_SSID "ชื่อ Wi-Fi ของคุณ"
#define WIFI_PASS "รหัส Wi-Fi ของคุณ"
⚠️ secrets.h อยู่ใน .gitignore — ไม่ถูก commit ขึ้น GitHub
✅ ใช้ 2.4 GHz เท่านั้น (ESP32 ไม่รองรับ 5 GHz)
✅ ตรวจสอบให้ครั้งสุดท้ายก่อน Upload

## Slide 28
LAB 01
Step 4 — Flash Firmware
4
Upload Firmware เข้า ESP32-CAM
1. ตรวจสอบ: GPIO0 ต่อลง GND แล้ว
2. กด Upload ใน Arduino IDE (→)
3. รอ "Connecting......____"
→ ถ้าค้าง: ลองกด RST สั้นๆ
4. เห็น "Writing at 0x..." = กำลัง flash ✅
5. เห็น "Hard resetting..." = flash เสร็จ ✅
6. ถอด jumper GPIO0 ออก
7. กด RST อีกครั้ง → ESP32-CAM บูตปกติ
ปัญหาที่พบบ่อย:
❌ ค้างที่ Connecting
→ GPIO0 ไม่ได้ต่อ GND
❌ Upload failed
→ เลือก Port ผิด
❌ ไม่เห็น Port
→ ไม่มีไดรเวอร์ CH340

## Slide 29
LAB 01
Step 5 — Find IP & Test
5
หา IP Address และทดสอบ
# Serial Monitor → Baud Rate: 115200
Connecting to WiFi......
WiFi connected!
IP Address: 192.168.x.x ← จด IP นี้ไว้!
Camera Ready! Stream: http://192.168.x.x:81/stream
ทดสอบใน Browser:
http://<IP> → Web UI
http://<IP>/capture → JPEG
http://<IP>:81/stream → Live
📝 จด IP Address ไว้ใช้ใน Lab 02-03-04

## Slide 30
LAB 01
Lab 01 — Expected Result
✓
ESP32-CAM เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ
✓
Serial Monitor แสดง IP Address
✓
http://<IP> เปิดได้ใน Browser
✓
http://<IP>/capture ส่ง JPEG กลับมา
✓
http://<IP>:81/stream แสดง Live Video
🎉 Lab 01 สำเร็จ! พร้อมสำหรับ Lab 02

## Slide 31
📷
2
Lab 02
REST API & Backend
รัน Backend • ทดสอบ API • Mock Provider
เวลา: ~60 นาที

## Slide 32
LAB 02
Lab 02 — Overview
สิ่งที่เราจะทำใน Lab นี้
✓
สร้าง Python Virtual Environment (.venv)
✓
ติดตั้ง dependencies ด้วย pip
✓
ตั้งค่า .env ไฟล์ (VISION_PROVIDER=mock)
✓
รัน FastAPI server ด้วย uvicorn
✓
ทดสอบ upload รูปและดูผลผ่าน Web UI
🎯 เป้าหมาย: เข้าใจ API data flow — ไม่ต้องใช้ API key

## Slide 33
LAB 02
Step 1 — Create Virtual Environment
1
สร้าง Python Virtual Environment
Windows:
# Windows
cd code\server
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
# เห็น (.venv) หน้า prompt = สำเร็จ ✅
macOS / Linux:
# macOS / Linux
cd code/server
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
# เห็น (.venv) หน้า prompt = สำเร็จ ✅
💡 Virtual Environment แยก Python packages ของ project ออกจากระบบ

## Slide 34
LAB 02
Step 2 — Install Dependencies
2
ติดตั้ง Python Packages
pip install -r requirements.txt
# packages:
# fastapi → web framework
# uvicorn → ASGI server
# httpx → fetch รูปจาก ESP32-CAM
# python-dotenv → อ่านค่าจาก .env
# python-multipart → รับไฟล์ upload
# pillow → image processing
# google-genai → Gemini Vision SDK
# anthropic → Claude Vision SDK

## Slide 35
LAB 02
Step 3 — Configure .env
3
ตั้งค่าไฟล์ Environment
คัดลอก .env.example → .env แล้วแก้ไข:
# .env (Lab 02)
VISION_PROVIDER=mock
# เติมทีหลังใน Lab 03:
GEMINI_API_KEY=your_key_here
GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash
CAM_URL=http://192.168.x.x
⚠️ .env อยู่ใน .gitignore — ไม่ถูก commit ขึ้น GitHub
✅ mock provider ไม่ต้องใช้ API key

## Slide 36
LAB 02
Step 4 — Run FastAPI Server
4
รัน Backend Server
# ใน terminal (activate .venv แล้ว)
uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
INFO: Application startup complete.
# เปิดใน Browser:
http://localhost:8000 → Web UI
http://localhost:8000/health → { "vision_provider": "mock" }
http://localhost:8000/prompts → preset prompts

## Slide 37
LAB 02
Lab 02 — Expected Result
✓
pip install สำเร็จ ไม่มี error
✓
.env ไฟล์สร้างแล้ว VISION_PROVIDER=mock
✓
uvicorn รันได้ที่ http://localhost:8000
✓
Web UI เปิดได้และมี preset prompts dropdown
✓
Upload รูปทดสอบ → ได้รับ mock response
✓
/health แสดง vision_provider: mock
🎉 Lab 02 สำเร็จ! พร้อม connect AI จริงใน Lab 03

## Slide 38
📷
3
Lab 03
AI Vision Analysis
API Key จริง • ภาพจากกล้อง • Prompt Engineering
เวลา: ~75 นาที

## Slide 39
LAB 03
Lab 03 — Overview
เชื่อม Vision AI จริง กับกล้อง ESP32-CAM
✓
สมัครและรับ Gemini API Key จาก Google AI Studio
✓
ตั้งค่า GEMINI_API_KEY และ VISION_PROVIDER=gemini
✓
Restart uvicorn server
✓
ชี้กล้องและกด Capture & Analyze ครั้งแรก
✓
ทดลอง prompt อย่างน้อย 3 แบบ
🎯 เป้าหมาย: AI จริงวิเคราะห์ภาพจากกล้อง ESP32-CAM

## Slide 40
LAB 03
Step 1 — Get Gemini API Key
1
รับ API Key จาก Google AI Studio
1. เปิด Browser → aistudio.google.com
2. Sign in ด้วย Google Account
3. คลิก "Get API key"
4. คลิก "Create API key"
5. คัดลอก key (ขึ้นต้นด้วย AIza...)
6. วางใน .env:
GEMINI_API_KEY=AIzaXXXXXXXXXX
Free Tier:
1,500 req / วัน
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
⚠️ อย่าแชร์ API key
อย่า commit ลง GitHub

## Slide 41
LAB 03
Step 2 — Update .env & Restart
2
แก้ .env แล้ว Restart Server
# .env (Lab 03)
VISION_PROVIDER=gemini
GEMINI_API_KEY=AIzaXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash
CAM_URL=http://192.168.x.x ← IP จาก Lab 01
# Restart: Ctrl+C แล้วรันใหม่
uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0
# ตรวจสอบ:
# GET /health → { "vision_provider": "gemini" }

## Slide 42
LAB 03
Step 3 — First AI Analysis!
3
วิเคราะห์ภาพครั้งแรกด้วย Gemini
1. เปิด http://localhost:8000
2. กรอก ESP32-CAM URL: http://192.168.x.x
3. เลือก Prompt: "อธิบายสิ่งที่เห็นในภาพนี้"
4. กดปุ่ม [ Capture & Analyze ]
5. รอ 2-5 วินาที...
6. ดูผลลัพธ์ใน Result panel
# Error codes:
# 401 → API key ผิด / ไม่ได้ตั้ง
# 429 → quota เต็ม → รอ 1 นาที หรือ mock
# 502 → network / camera problem

## Slide 43
LAB 03
Step 4 — Prompt Experiments
4
ทดลอง Prompt อย่างน้อย 3 แบบ
Prompt A (กว้าง)
"อธิบายสิ่งที่เห็นในภาพนี้"
Prompt B (เจาะจง)
"นับจำนวนวัตถุแต่ละประเภทในภาพ ตอบเป็น list"
Prompt C (มี Role)
"คุณคือผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ภาพและให้คะแนน 1-10"
สังเกต: Prompt ที่ต่างกัน → คำตอบที่ต่างกัน

## Slide 44
LAB 03
Lab 03 — Expected Result
📷
AI Vision Demo
✓
Gemini API Key ตั้งค่าใน .env สำเร็จ
✓
/health แสดง vision_provider: gemini
✓
Capture & Analyze ได้ผลจาก Gemini จริง
✓
ทดลองอย่างน้อย 3 prompt แตกต่างกัน
✓
Prompt ส่งผลต่อความละเอียดของคำตอบ
🎉 Lab 03 สำเร็จ!

## Slide 45
📷
4
Lab 04
AI Vision Mini Project
เลือก Project • เขียน Prompt • สร้าง AI ของตัวเอง
เวลา: ~75 นาที

## Slide 46
LAB 04
Lab 04 — Overview
สร้าง AI Vision Project ของตัวเอง
1. เลือกหัวข้อ
เลือก 1 ใน 5 preset หรือคิดขึ้นเอง
2. เขียน Prompt
ใช้สูตร Role + Task + Format + Language
3. ทดสอบ
กด Capture & Analyze ≥ 3 ครั้ง
4. ปรับปรุง
แก้ prompt จนได้ผลที่พอใจ
5. นำเสนอ
demo + อธิบาย prompt + สิ่งที่เรียนรู้ (2 นาที)

## Slide 47
LAB 04
Step 1 — Choose Your Project
1
เลือกหัวข้อ Mini Project
🗑️ Waste Classification
จำแนกขยะเป็น รีไซเคิล / อินทรีย์ / อันตราย
🌿 Plant Health Analysis
ประเมินสุขภาพต้นไม้จากสี ใบ และลักษณะ
🔢 Object Counting
นับจำนวนวัตถุแต่ละประเภทในภาพ
🖥️ Desk Cleanliness
ให้คะแนนความสะอาด / เป็นระเบียบของโต๊ะ
🔧 Equipment Detection
ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
💡 หรือคิดหัวข้อขึ้นเองก็ได้!

## Slide 48
LAB 04
Step 2 — Write Your Prompt
2
เขียน Custom Prompt สำหรับ Project
# สูตร: Role + Task + Format + Language
คุณคือ [บทบาทของ AI]
วิเคราะห์ภาพนี้และ[สิ่งที่ต้องทำ]
ตอบในรูปแบบ:
[หัวข้อ 1]: [ค่า]
[หัวข้อ 2]: [ค่า]
สรุป: [ประโยคสรุป]
ตอบเป็นภาษาไทย
Tips:
• ทดสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง
• AI ตอบกว้างเกิน
→ เพิ่มรายละเอียดใน Format
• AI ตอบไม่ตรง
→ ปรับ Role ให้ชัดขึ้น

## Slide 49
LAB 04
Presentation Tips
วิธีนำเสนอ Mini Project (2 นาที)
🎯 Demo Live
ชี้กล้องไปที่วัตถุจริง แล้วกด Capture & Analyze
📝 แสดง Prompt
บอกว่าเขียน prompt อะไร และทำไมถึงเลือกแบบนั้น
📊 แสดงผลลัพธ์
AI ตอบอะไร? ตรงกับที่คาดหวังไหม?
💡 สิ่งที่เรียนรู้
ได้เรียนรู้อะไรจาก workshop นี้?

## Slide 50
📷
8
Mini Projects
ไอเดียโปรเจกต์สำหรับ Lab 04
Section 8

## Slide 51
🗑️ Waste Classification
จำแนกประเภทขยะ
Prompt:
คุณคือระบบ AI จำแนกขยะอัจฉริยะ
วิเคราะห์ขยะในภาพและตอบ:
🗑️ ประเภทขยะ: [ชื่อ]
♻️ หมวดหมู่: รีไซเคิล / อินทรีย์ / ทั่วไป / อันตราย
✅ วิธีทิ้ง: [คำแนะนำ]
ตอบภาษาไทย
Expected Output:
🗑️ ประเภทขยะ: ขวดพลาสติก
♻️ หมวดหมู่: รีไซเคิล
✅ วิธีทิ้ง: ทิ้งในถังขยะสีเหลือง ล้างให้สะอาดก่อนทิ้ง

## Slide 52
🌿 Plant Health Analysis
วิเคราะห์สุขภาพต้นไม้
Prompt:
คุณคือนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ต้นไม้ในภาพและตอบ:
🌿 ชนิด: [ถ้าระบุได้]
💚 สุขภาพ: ดีมาก / ดี / ปานกลาง / ต้องการดูแลด่วน
🔍 สังเกต: [สีใบ, จุด, ใบเหี่ยว]
💧 การรดน้ำ: [แนะนำ]
🌱 คำแนะนำ: [2-3 ข้อ]
Expected Output:
🌿 ชนิด: ต้นมอนสเตอร่า
💚 สุขภาพ: ดี
🔍 สังเกต: ใบสีเขียวเข้ม สมบูรณ์
🌱 คำแนะนำ: วางในที่มีแสงรำไร

## Slide 53
🔢 Object Counting
นับจำนวนวัตถุ
Prompt:
นับและจำแนกวัตถุทุกชิ้นในภาพอย่างละเอียด
ตอบในรูปแบบ:
[ชื่อวัตถุ]: [จำนวน]
รวมทั้งหมด: [จำนวน] ชิ้น
หมายเหตุ: [วัตถุที่มองไม่ชัด]
Expected Output:
โน้ตบุ๊ค: 1
กาแฟ: 1
หนังสือ: 3
ปากกา: 2
รวมทั้งหมด: 7 ชิ้น

## Slide 54
🖥️ Desk Cleanliness Inspection
ประเมินความเป็นระเบียบของโต๊ะ
Prompt:
คุณคือผู้ตรวจสอบความสะอาด ประเมินโต๊ะนี้:
⭐ คะแนน: [1-5 ดาว]
📦 สิ่งของ: [รายการ]
✅ จุดที่ดี: [สิ่งที่เป็นระเบียบ]
⚠️ ปรับปรุง: [สิ่งที่ควรจัดใหม่]
Expected Output:
⭐ คะแนน: 4 ดาว
📦 สิ่งของ: โน้ตบุ๊ค, เมาส์, แก้วน้ำ
✅ จุดที่ดี: จัดสายไฟเป็นระเบียบ
⚠️ ปรับปรุง: มีเศษกระดาษบนโต๊ะ

## Slide 55
🔧 Equipment Detection
ตรวจสอบอุปกรณ์
Prompt:
คุณคือระบบตรวจสอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ภาพและระบุ:
🔧 อุปกรณ์ที่พบ: [รายการ]
✅ พร้อมใช้งาน: [รายการ]
⚠️ ต้องตรวจสอบ: [รายการ]
สรุป: [1 ประโยค]
Expected Output:
🔧 พบ: ESP32-CAM, สาย USB, breadboard
✅ พร้อม: ESP32-CAM, สาย USB
⚠️ ตรวจสอบ: breadboard (มีออกซิไดซ์)
สรุป: อุปกรณ์ส่วนใหญ่พร้อมใช้งาน

## Slide 56
Future Career Paths
เส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้อง
🤖 AI Engineer
พัฒนาโมเดล AI, fine-tuning, deployment
📡 IoT Developer
ออกแบบระบบเซนเซอร์, firmware, cloud
📊 Data Scientist
วิเคราะห์ข้อมูล, ML models, visualization
🤖 Robotics Engineer
หุ่นยนต์ที่ใช้ computer vision นำทาง
🛡️ AI Safety Researcher
ความปลอดภัยและจริยธรรมของ AI
🚀 AI Product Manager
นำทีมสร้าง product ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

## Slide 57
Additional Resources
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
📖 Workshop GitHub
github.com/Pachara966/esp32cam-ai-vision-workshop
🤖 Google AI Studio
aistudio.google.com (Gemini API Key)
🧠 Anthropic Console
console.anthropic.com (Claude API Key)
📚 FastAPI Docs
fastapi.tiangolo.com
📷 ESP32 Arduino Docs
docs.espressif.com
🎓 Google ML Crash Course
developers.google.com/machine-learning/crash-course

## Slide 58
Workshop Summary
สรุป Workshop วันนี้
Lab 01
ติดตั้ง ESP32-CAM + Flash Firmware + Live Stream
Lab 02
รัน FastAPI Backend + ทำความเข้าใจ REST API
Lab 03
เชื่อม Gemini Vision + Prompt Engineering
Lab 04
สร้าง AI Vision Mini Project ของตัวเอง
🎉 ภายใน 1 วัน นักเรียนสร้างระบบ AI Vision ที่ใช้งานได้จริง!

## Slide 59
?
Q&A
ถามได้เลยครับ / Feel free to ask!

## Slide 60
📷
ขอบคุณทุกคน!
Thank You!
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
[ชื่อผู้สอน / Instructor Name]
github.com/Pachara966/esp32cam-ai-vision-workshop
#ESP32CAM_AI_RMUTT
ESP32-CAM AI Vision Workshop Team